Parabola motorizzata a puntamento manuale

Ho deciso di pubblicare il mio lavoro perché penso che in tanti siano interessati a realizzare, con poca spesa, una parabola motorizzata orientabile comodamente dall’interno del camper, con qualsiasi condizione climatica, senza dover salire ogni volta sul tetto e senza dover praticare buchi che a volte provocano infiltrazioni e danni strutturali.

Cosa ho usato:

- un rotore per antenne ( da utilizzare con inverter )                                     € 65,00

- un motorino per tergicristalli rottamato (ne esistono di diversi

tipi cercatene uno che vi permetta invertendo la polarità di girare

nei due sensi                                                                                                 € 0,00

-    un vecchio crick di fiat 127 (va bene un qualsiasi crick simile)                   € 0,00

-    una piastra di acciaio con un tubo saldato al centro                                     € 10,00

-    una parabola con il braccio dell’ LNB ripiegabile                                       € 25,00

-    12 metri di cavo a 7 fili sez. 1,5mm (si usa per i condizionatori)                € 12,00

- piattine di ferro, una manciata di bulloni di vario tipo,

una bomboletta di vernice, silicone, materiale elettrico (fine corsa,

relè, cavi di collegamento, pulsante alzavetri per auto, ecc..)     circa         € 20,00

# Consigli per la realizzazione

Il crick deve essere opportunamente modificato, ho praticato un foro da 6mm profondo circa 1cm perfettamente in asse con la vite senza fine del crick ed ho inserito l’alberino del motorino, ma prima ho praticato un intaglio con un seghetto sia sulla vite che sull’alberino ed in mezzo ho inserito una piccola lamina di acciaio che fa da trasmissione (vedere le foto allegate).

Per quanto riguarda le aste che movimentano la parabola, fate qualche tentativo perché, al variare della lunghezza,  la parabola potrebbe non aprirsi bene e forzare il motorino ho piegare le stesse aste, se guardate le foto comunque vi renderete conto delle dimensioni.

Utilizzate dei “fine corsa” e dei “led”  che vi aiuteranno a capire quando la parabola è chiusa e quando è arrivata alla massima apertura.

Posizionare la parabola sempre controvento e possibilmente vicino ad un oblò in modo da controllarla anche visivamente, io ho fatto in modo che la parabola in posizione di marcia (chiusa e controvento) corrisponda con il nord del telecomando per questione di praticità.

Utilizzare una bussola per la direzione (sud-13°est per Hot-Bird SKY) e il Sat Finder per il segnale. Personalmente, dopo aver acceso il decoder ed il televisore su un programma in chiaro, prima metto l’antenna a sud, poi la alzo e attendo il massimo segnale dal Sat Finder ed eventualmente correggo con piccoli spostamenti del rotore (destra o sinistra) per beccare il segnale. Con un po’ di pratica in 2 minuti circa si posiziona il tutto.

Buon Lavoro da Totò Ruscica

P.S.  Visto che purtroppo la parabola è un po’ alta (36cm max, “colpa” del rotore) sarei grato a

chiunque abbia delle migliorie al progetto di volermele comunicare (s.ruscica@tin.it) o

divulgare in rete allo stesso modo. Se ci aiutiamo tra noi evitiamo di farci “dissanguare” dalle

varie case produttrici che spesso per accessori del genere chiedono cifre esagerate. Le foto che

vedete  visualizzano l’antenna in fase di prova, chiaramente i cavi e quant’altro vanno sigillati

e sistemati meglio.